FLASHBACK X4 DELAY

О ПЕДАЛИ

Большое спасибо вам за доверие к продукции компании TC Electronic и приобретение данной педали! Мы сделали всё возможное, чтобы она радовала вас безотказной работой и качеством звучание многие годы. Мы искренне надеемся, что опыт использования продукции TC Electronic будет исключительно позитивным!

Flashback X4 Delay & Looper

В основе педали Flashback X4 Delay & Looper используется мега популярная педаль эффекта задержки (дилей) TC Electronic Flashback. Она содержит в себе 12 различных типов эффекта исключительного качества, функцию Tap-Tempo на отдельном ножном переключателе и 3 ячейки для сохранения настроек.

Flashback X4 Delay & Looper оснащён функцией TonePrint, позволяющей загружать в память педали до четырёх настроек эффектов, созданных известными музыкантами – от Стива Морса (Steve Morse) и Дага Олдрича (Doug Oldrich), до Джо Перри (Joe Perry) и Стива Стивенса (Steve Stevens) и многих, многих других.

Мы уверены, что  Flashback X4 Delay & Looper  - это лучшая по звучанию и нереально универсальная по функционалу педаль эффекта задержки. И вы в этом убедитесь!

Холодный (пассивный) байпас (True Bypass)

Разработчики TC Electronic в своих продуктах стремятся использовать всё самое лучшее. Именно по этому в педали Flashback X4 Delay & Looper реализован пассивный обход сигнала, когда педаль не используется (холодный байпас (True Bypass)). Когда педаль отключена – она действительно отключена и не оказывает на звучание гитары абсолютно никакого влияния.

Также вам будет приятно знать, что даже когда педаль активна, исходное звучание также сохраняется неизменным! Технология называется Analog-Dry-Through. Она обеспечивает прохождение исходного звучания без конвертации и единого намёка на изменение, с нулевой задержкой.

TONEPRINT

Что такое TonePrint?

Когда смотришь на регуляторы педали эффектов, то видишь несколько регуляторов, а в некоторых случаях всего один. И получается, что ваша свобода управления эффектом ограничивается всего лишь одной или несколькими “крутилками”. Но на самом деле огромное количество  параметров эффектов находится “под капотом”.

Настроены по звёздам

Раз уж мы говорим о педалях TC, в них это великое множество скрытых от глаз параметров выверяется и настраивается инженерами-разработчиками, музыкантами и специалистами, которые “живут и дышат” отменным звуком. И это отличная отправная точка – отличное сбалансированное звучание с хорошо сбалансированным управлением.

А что если к этому делу привлечь именитых музыкантов, таких как Пол Гилберт (Paul Gilbert), Гатри Гован (Guthrie Govan), Джон Петруччи (John Petrucci) или Стив Вай (Steve Vai), чтобы они запустили руки в самые глубокие настройки всех параметров вашей педали и реализовали свое представление об идеальном звучании эффекта?

А что если сделать это самому?

В общем-то, это и есть то, что представляет собой TonePrint!

Команда TC Electronic сотрудничает с ведущими музыкантами всего мира и создают вместе с ними уникальные настройки TonePrint, которые доступны для использования каждому пользователю педалей TC. Загружать TonePrint не составляет никакого труда – просто используйте приложение для мобильного телефона. Не понравилось – не страшно! Попробуйте другой! Это бесплатно! А при помощи специализированного приложения TonePrint Editor вы можете создавать свои собственные именные настройки эффектов!

Загрузка настроек TonePrint в педаль при помощи TonePrint App

Каждый TonePrint несёт в себе сложный набор параметров, который, фигурально выражаясь, способен вывернуть педаль наизнанку. Но для загрузки TonePrint в педаль не нужно никакого сложного оборудования. Вашего телефона на базе Android или iOS вполне достаточно! Установите приложение TonePrint App на ваш телефон, которое без каких либо дополнительных приспособлений поможет “заливать” нужные настройки прямо вам в педаль.

Загрузив приложение, вы сразу получаете доступ ко всем TonePrint, хранящимся в нашей библиотеке. Попробуйте хоть все! Они абсолютно бесплатны.

Как загрузить TonePrint в педаль

- Запустите приложение TonePrint App на вашем телефоне

- Выберите TonePrint для загрузки. Вы можете просматривать TonePrint по артистам, по модели педали или по типу эффекта.

- Подключите гитару или бас к педали

- Включите педаль

- Убедитесь, что регулятор громкости на гитаре установлен в максимальном положении и включен какой-либо один звукосниматель

- Поднесите динамик телефона к выбранному звукоснимателю и нажмите “Beam to pedal”.

Редактирование TonePrint при помощи TonePrint Editor

Используйте приложение TonePrint Editor для создания собственных настроек эффекта, обеспечивающем полный доступ к настройкам абсолютно всех параметров.

Используйте TonePrint Editor для:

- Создания собственных настроек TonePrint

- управления всеми параметров эффекта по вашему вкусу

- Настройки поведения и функций каждого из регуляторов на контрольной панели педали - Прослушивания результатов производимых настроек в реальном времени

- Для работы с Mac или PC

… и последнее по очереди, но не по значению:

- Экономии денег! Он бесплатный!

Где взять TonePrint Editor?

Если вы работаете на Mac или PC, для скачивания приложения используйте ссылку:

http://tcelectronic.com/toneprint-editor/

Если вы хотите использовать TonePrint Editor на iPad, то вы можете скачать его с App Store.

Обратите внимание, что для работы с  mini-версиями педалей эффектов вам потребуется версия программы 2.0 или выше. Версия 2.0 имеет функцию Library (библиотека), которая может быть использована для загрузки TonePrint без интернет -соединения.

ВХОДЫ, ВЫХОДЫ, РЕГУЛЯТОРЫ И КНОПКИ

INPUT -стерео вход

Для подключения используйте стандартные 1/4"разъёмы. Для работы в моно-режиме подключите гитару (или выход другого прибора) в разъём “MONO”. Для работы в стерео-режиме подключите левый канал к разъёму MONO, а правый – к “STEREO”.

OUTPUT – стерео выход

Если следующий в цепи прибор имеет моно вход (например, усилитель), подключите его к выходу MONO педали Flashback X4 Delay & Looper. Если следующий прибор в цепи работает в стерео, то  подключите выход  “MONO” педали к левому входу следующего прибора в цепи, а выход “–STEREO ”– к правому.

EXP – педаль экспрессии

Используйте этот разъём для подключения к Flashback X4 Delay & Looper педали экспрессии (в комплект не входит, приобретается отдельно). Используйте педаль экспрессии с потенциометром 250 кОм с линейной характеристикой. Педаль может быть использована для управления временем задержки (Delay Time), уровнем обратной связи (Feedback Level) и уровнем эффекта (Delay Level). Процесс назначения педали экспрессии на управление параметрами и предел их изменения рассмотрен ниже.

Назначение параметров эффекта на управление педалью экспрессии:

- Подключите педаль экспрессии к Flashback X4 Delay & Looper

- Включите педаль, подключив адаптер питания

- Выберите пресет (A, B или C)

- Соответствующий пресету светодиод загорится

- Переведите педаль экспрессии в максимальное положение

-Установите регуляторы желаемых параметров в положение, которое будет соответствовать максимальному положению педали экспрессии

- Переведите педаль экспрессии в минимальное положение

-Установите регуляторы желаемых параметров в положение, которое будет соответствовать минимальному положению педали экспрессии

- Нажмите и удерживайте ножной переключатель активного пресета для сохранения настроек.

Сброс параметров и пределов их изменения

Для сброса параметров и пределов их изменения произведите следующие шаги:

- Подключите педаль экспрессии к Flashback X4 Delay & Looper

- Включите педаль, подключив адаптер питания

- Выберите пресет (A, B или C)

- Переведите педаль экспрессии в максимальное положение

- Нажмите и удерживайте ножной переключатель активного пресета.

Разъём питания

Для включения педали подключите адаптер питания к этому разъёму. Для работы педали необходим блок питания с характеристиками 9В, 300 мА (входит в комплект). Для питания могут быть использованы и другие адаптеры с выходным напряжением 9В и силой тока не менее 300 мА. Для уменьшения вероятности возникновения посторонних шумов, используйте адаптеры питания с изолированными выходами.

USB-порт

Для подключения педали к компьютеру используйте стандартный USB кабель Mini-B. Соединение используется для загрузки настроек TonePrint через приложение tonePrint Editor. Если потребуется произвести обновление программного обеспечения педали, то оно осуществляется также через USB.

Разъёмы MIDI IN / MIDI THRU

MIDI IN

Подключите компьютер, DAW или другое устройство, генерирующее MIDI Clock сигнал к разъёму MIDI IN для управления темпом эффекта задержки.

Входящий MIDI Clock сигнал перенастроит значение параметра эффекта, управляемого регулятором Delay Time. Однако регулятор длительностей между повторениями будет соответствовать установленному значению для данного пресета.

Вы также можете осуществлять переключение пресетов при помощи управляющих MIDI сообщений, отправляемых с компьютера, DAW или другого устройства:

- Program Change message #001:

Вызывает пресет A

- Program Change message #002:

Вызывает пресет B

- Program Change message #003:

Вызывает пресет С

Педаль Flashback X4 Delay & Looper способно принимать MIDI сообщения по всем MIDI каналам (MIDI Omni Mode).

MIDI THRU

Для переадресации входящих MIDI сообщений на другие MIDI устройства, подключите разъём  MIDI THRU Flashback X4 Delay & Looper к разъёму MIDI IN другого MIDI устройства.

Переключатель типов эффекта

Используйте этот переключать для выбора типа эффекта задержки. На ваш выбор представлен большой набор различных типов - от винтажных до модерновых.

Типы эффектов:

Tape

Tube

Space

Analog

Analog w/mod

Reverse

Dynamic

2290

2290 w/mod

Slap

Lofi

Ping Pong

Регуляторы

DELAY TIME

Используйте этот регулятор для установки времени задержки. Для большинства типов эффекта интервал времени задержки от 20 мс до 7 сек. Для типа Slap – от 20 мс до 300 мс.

FEEDBACK

Этот регулятор используется для установки количества повторений. Чем больше “вправо” – тем больше повторений.

DELAY LEVEL

Используйте этот регулятор для установки уровня сигнала. Прямой (необработанный) сигнал остаётся без изменения. Эффект “подмешивается” к основному сигналу.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛИТЕЛЬНОСТЕЙ

Этот переключатель используется для установки интервала между повторениями:

- верхнее положение – четверти;

- среднее положение – восьмые с точкой;

- нижнее положение – четверти + восьмые с точкой.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ LOOPER / DELAY

Используйте этот переключатель для определения функций ножных переключателей A, B и C.

Когда переключатель установлен в положении “Looper”, четыре переключателя A, B, C и TAP используются для управления лупером.

Когда переключатель установлен в положении “Delay”, четыре переключателя A, B, C и TAP используются для переключения пресетов и установки темпа эффекта задержки.

РЕГУЛЯТОР LOOPER LEVEL

Используйте этот регулятор для установки уровня громкости воспроизведения записанных лупов.

Вы можете использовать и эффект задержки и лупер одновременно. Для установки баланса между уровнями эффекта и громкости записи используйте регуляторы  LOOPER LEVEL и DELAY LEVEL.НОЖНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ A,B и C

Когда переключатель LOOPER / DELAY установлен в нижнем положении, ножные переключатели A, B и C используются для переключения между пресетами.

Когда переключатель LOOPER / DELAY установлен в нижнем положении, функция переключения пресетов недоступна. Используйте регуляторы для управления параметрами выбранного типа эффекта.

Вызов пресетов

Для выбора пресета нажмите соответствующий нужному пресету ножной переключатель A, B или C. Активный пресет подсвечивается светодиодом.

Заводские пресеты

По умолчанию используются следующие пресеты, но при желании вы можете переписать по своему вкусу:

A - Ленточный дилей в духе Эрика Джонсона;

B - Объёмно звучащий эффект задержки в духе

2290. Отлично подойдёт для чистого звука в духе U2;

C – Короткий дилей, придающий звучанию дополнительный объём.

Отключение пресета / Bypass

Если все три светодиодных индикатора не подсвечиваются, значит педаль находится в состоянии байпаса (не используется)  и на выход поступает чистый, необработанный сигнал.

Если вы установили внутренний микропереключатель Kill-Dry в положение On, то когда ни один из светодиодных индикаторов не подсвечивается, на выход педали никакого сигнала поступать не будет.

Сохранение пресетов

Для сохранения сделанных настроек в персете нажмите на соответствующий активному пресету ножной переключатель и удерживайте его около 2 секунд.

Светодиодные индикаторы около ножных переключателей Tap и сохраняемого пресете мигнут, что будет означать, что пресет  сохранён.

Доигрывание “хвостов”

Байпас Flashback X4 Delay & Looper может работать в двух пежимах – пассивном и активном.

При использовании пассивного (холодного) байпаса при отключении пресета эффект отключится мгновенно.

При использовании активного (буферизованного) байпаса при отключении пресета “хвосты” (повторы от сыгранной части мелодии)эффекта будут доиграны.

Информация в пресете

В каждом пресете содержится вся информация о текущих (сохраннных) настройках эффекта.

Если вы используете педаль экспрессии, то назначенные на неё функции управления параметрами эффекта также сохраняются как часть пресета.

Пресеты и TonePrint’ы

Если вы сохранили один из настроек TonePrint в пресет, то вы можете смело загрузить в тот же самый слот для TonePrint новый. Это не окажет влияния на сохранённый пресет. Итого вы можете иметь в своей педали 7 настроек TonePrint – четыре в выделенных ячейках на регуляторе типов эффекта задержки, плюс ещё 3 в  пресетах A, B и C.

НОЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ TAP

Для установки темпа эффекта нажмите в нужном темпе на ножной переключатель TAP. Этот способ является альтернативой использования регулятора DELAY TIME.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУПЕРА

Для управления функциями лупера установите переключатель LOOPER / DELAY в положение LOOPER.

Запись лупа

- Для начала записи нажмите ножной переключатель REC.

- Чтобы окончить запись повторно нажмите ножной переключатель REC.

Вы можете начать и закончить запись во время воспроизведения лупа.

Изменение настроек эффекта задержки во время использования лупера.

Будьте креативнее во время записи лупа и экспериментируйте с настройками параметров эффекта задержки!

Например, начните с записи прямой басовой линии с уровнем эффекта задержки в минимальном положении, затем запишите несколько аккордов с лёгким ленточным дилеем, и поверх этого запишите соло с глубоким дилеем 2290 с модуляцией.

Цикличное воспроизведение лупа

Для начала воспроизведения ранее записанного лупа нажмите на ножной переключатель с символами “воспроизведение”/”пауза”.

Воспроизведение будет продолжаться до тех пор, пока вы его не остановите.

Остановка воспроизведения

Для остановки воспроизведения записанного лупа нажмите на ножной переключатель с символами “воспроизведение”/”пауза”.

Однократное воспроизведение лупа

Для однократного воспроизведения записанного лупа нажмите на ножной переключатель “воспроизведение” ONCE.

Завершение воспроизведения в конце лупа

Для завершения воспроизведения в конце лупа нажмите на ножной переключатель “воспроизведение” ONCE во время воспроизведения.

Это очень удобная функция, чтобы красиво завершать исполнение композиции, не переживая о том, чтобы остановить воспроизведение в момент окончания цикла воспроизведения

Отмена записи лупа

Каждое очередное наложение записывается поверх предыдущего. Однако, если в процессе записи вы ошиблись, у вас есть возможность удаления последнего наложения. Для отмены используйте ножной переключать UNDO.

Если вы удалили запись, а затем хотите вернуть её обратно, повторно нажмите на ножной переключатель UNDO.

Вы можете использовать эту возможность с творческим замыслом, например, для включения и отключения записанной фразы  для отдельных частей вашей композиции.Удаление записанного лупа

Для удаления записанного лупа полностью нажмите и удерживайте ножной переключатель UNDO.

Лупы не могут быть сохранены

Имейте в виду, что в отличие от настроек пресетов, записанные лупы не могут быть сохранены. После отключения педали от питания записанный луп будет удалён из памяти педали.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обновление ПО

Компанией TC могут время от времени выпускаться обновления для программного обеспечения педали.  Для обновления вам потребуется:

- компьютер с установленной операционной системой Windows или OS X со свободным  USB- портом.

- адаптер питания для педали Flashback X4 Delay & Looper.

Подготовка к обновлению ПО

- скачайте прошивку для педали со страницы Support соответствующей модели педали на официальном сайте TC Electronic, для операционной системы вашего компьютера.

- отключите все кабели и разъёмы от педали (включая питание).

- подключите педаль к компьютеру через USB кабель.

- нажмите и удерживайте левый крайний ножной переключатель.

- подключите разъём питания к педали.

- крайний левый индикатор засветится зелёным цветом. Это означает, что педаль готова для обновления ПО.

- отпустите ножной переключатель.

- педаль определится как обновляемое устройство.

Установка ПО

- закройте все MIDI приложения (включая DAW) на вашем компьютере и запустите приложение, скачанное со страницы Support.

- В раскрывающемся меню в окне приложения выберите модель педали.

- Когда кнопка “Update” в окне приложения станет зелёной, нажмите на неё.

Дождитесь пока состояние обновления прошивки достигнет 100%. По окончании процесса педаль автоматически  перезагрузится.

Переключение между пассивныи и активным режимами байпаса

Для изменения режима байпаса выполните следующие шаги:

- отключите все разъёмы от педали и переверните её.

- открутите винты и снимите нижнюю крышку педали. В левом верхнем углу найдите два микропереключателя.

- верхний микропереключатель (расположен ближе к разъёму питания) используется для переключения между пассивным и активным режимами байпаса.

- установите переключатель в положение, соответствующее желаемому режиму.

- установите на место нижнюю крышку.

Kill-dry вкл/выкл

Переключатель Kill-dry используется для отключения прямого (исходного) сигнала из тракта. Используйте эту функцию при включении педали в параллельной петле эффектов усилителя.

Для включения режима Kill-dry выполните следующие шаги:

- отключите все разъёмы от педали и переверните её.

- открутите винты и снимите нижнюю крышку педали. В левом верхнем углу найдите два микропереключателя.

- нижний микропереключатель (расположен ближе дальше от разъёма питания) используется для включения режима Kill-dry.

- установите переключатель в положение, соответствующее желаемому режиму.

- установите на место нижнюю крышку.

Функция Kill-dry доступна только при использовании активного (буферизованного) байпаса.

| Пассивный байпас |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активный (буферизованный) байпас |  |  |  |  |
| Kill-dry вкл. |  |  |  |  |
| Kill-dry выкл. |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| Байпас | Переключаемый пассивный (True Bypass) или активный (буферизованный) |
| --- | --- |
| Прохождение прямого (исходного необработанного) сигнала | Analog-dry-through |
| Габаритные размеры | 235 x 145 x 57 мм |
| Входные разъёмы | Стандартные ¼” джек TS, автоопределение Mono/Stereo |
| Входное сопротивление | 1 МОм |
| Выходные разъёмы | Стандартные ¼” джек TS, автоопределение Mono/Stereo |
| Разъём для подключения педали экспрессии | Стандартный ¼” джек |
| Разъём питания | Стандартный 9В, DC, минус в центре, >300 мА (блок питания в комплекте) |
| MIDI IN + MIDI THRU | Стандартные 5 PIN DIN разъёмы |
| USB порт | Mini USB для обновления ПО и загрузки TonePrint |